# HANDLEIDING

## SHOPRIDER

# Sunrunner Major TE778	Economy TE888

# Deluxe TE889N	New Deluxe TE889

# Sprinter TE889DX

# Uw verkooppunt

# INHOUD

- Inleiding

- Verstelmogelijkheden

- Bediening

- Batterijen

- Onderhoud

- Technische gegevens

# Inleiding

De volgende informatie geldt voor de afgebeelde Shoprider modellen.  Deze handleiding bevat

belangrijke informatie ivm het veilig gebruik van uw Shoprider.  Lees deze handleiding aandachtig voor u uw scooter gebruikt.  Bij eventuele problemen contacteer eerst uw verkooppunt, zij zullen u zeker te woord staan.  Uw Shoprider wordt in België geïmporteerd door Révimex bvba

tel. 011/64 04 49.

# Verstelmogelijkheden

- Zithoogte (zie afbeelding) : met behulp van de veiligheidspin, die past in de verschillende gaten van de vierkante buis onder de zetel, kan men de zithoogte bepalen.

- Afnemen van de zetel (zie afbeelding) : als u de rode hendel rechts onder de zetel omhoog trekt, kunt u de zetel er af nemen. Wilt u ook de zetelbuis verwijderen (om bv de achterkap af te nemen) dan is dit mogelijk door de veiligheidspin uit te nemen en de sterknop onder de zetel los te draaien.  Let er op dat de sterknop onder de zetel altijd goed vast gedraaid is, vooraleer u gaat rijden. Bij de New Deluxe, de Economy en de Sprinter zit de zetelbuis vast met een schroef, de achterkap kan afgenomen worden zonder de schroef te verwijderen. De rug van het zeteltje kan ook plat gelegd worden.

- Zetel draaien (zie afbeelding) : als u de rode hendel rechts onder de zetel omhoog trekt, kunt u de zetel draaien en vastklikken in 4 standen.

- Diepte instellen (zie afbeelding) : de zetel kan vooruit en achteruit versteld worden.  Aan de voorkant rechts onder de zetel, zit een zwart hendeltje, als u dit omhoog trekt kunt u de zetel enkele centimeters naar voor of naar achter schuiven (voor de modellen waarop dit voorzien is).

- Armsteunen/zitbreedte (zie afbeelding) : de armsteunen zijn opklapbaar en in breedte verstelbaar.  Hiervoor draait u de sterknoppen aan de armsteunen onder de zetel los en stelt u de gewenste breedte in.  Dan draait u de sterknoppen terug vast.

- Stuurkolom verstellen voor Sunrunner Major, Deluxe en Sprinter (zie afbeelding) : beneden aan de stuurkolom zit een rode hendel, als u deze dicht duwt, kunt u het stuur dichter naar u toe of verder van u af zetten.  Trek de rode hendel weer open om het stuur in één van de standen vast te klikken.  Let op : rij altijd met een vastgeklikt stuur.

Stuurkolom verstellen voor Economy en New Deluxe (zie afbeelding): beneden aan de stuurkolom zit een zwart bol, als u deze naar buiten trekt, kunt u het stuur dichter naar u toe of verder van u af zetten.  Laat de zwart bol los om het stuur in één van de standen vast te klikken.  Let op : rij altijd met een vastgeklikt stuur.

# Bediening

- Claxon (zie afbeeldingen) : de gele knop is de claxon.

- Vooruit/achteruit voor Sunrunner Major, Deluxe en Sprinter (zie afbeelding 1) : vòòr de handvatten bevinden zich 2 zwarte plaatjes.  Duwt u met uw duim tegen het plaatje aan uw rechterhand, dan gaat u vooruit.  Duwt u met uw duim tegen het plaatje aan uw linkerhand, dan gaat u achteruit.  Hoe harder u duwt, hoe sneller u rijdt.  Als u loslaat stopt de scooter onmiddellijk.  Linker- en rechterhand kunnen eventueel omgewisseld worden.

Vooruit/achteruit voor Economy en New Deluxe (zie afbeelding 2) : achter de handvatten bevinden zich 2 zwarte plaatjes.  Trekt u met uw rechterhand aan het plaatje, dan gaat u vooruit.  Trekt u met uw linkerhand aan het plaatje, dan gaat u achteruit.  Hoe harder u trekt, hoe sneller u rijdt.  Als u loslaat stopt de scooter onmiddellijk.  Linker- en rechterhand kunnen eventueel omgewisseld worden.

- Snelheidsregelaar (zie afbeeldingen) : hiermee regelt u de gewenste snelheid van 0 (traagste) tot 10 (snelste).

- Schakelaar h/l voor New Deluxe en Sprinter (zie afbeelding 2) : hiermee kunt u de scooter op lage snelheid zetten, u kunt dan maximum 6 km/u rijden of u kunt hem op hoge snelheid zetten, u kunt dan maximum 12 km/u rijden.

- Batterij-indicatie (zie afbeeldingen) : de rode ledjes geven aan hoeveel de batterijcapaciteit is als u aan het rijden bent.  Als er nog maar 1 of 2 ledjes branden, moet u de batterijen opladen.

- Aan/uit (zie afbeeldingen) : met de sleutel zet u de Shoprider aan en uit.  Het contactslot bevindt zich aan de rechterkant van de stuurkast voor de Sunrunner Major, Deluxe en Sprinter en op de stuurkolom onder het stuur voor de Economy en New Deluxe.  Als u de Shoprider aanzet moet u 3 seconden wachten alvorens te vertrekken, dit is een ingebouwde veiligheid.

- Vrijloop (zie afbeelding) : om de scooter te kunnen voortduwen, moet men de rode hendel aan de rechtse achterkant van de Shoprider omlaag zetten.  Om terug te kunnen rijden moet u de hendel terug omhoog zetten.

# Batterijen

- De Shoprider is voorzien van 2 droge, onderhoudsvrije batterijen en een lader.

- De batterijen mogen nooit volledig leeg gereden worden.

- Als de scooter langere tijd niet gebruikt wordt, moet hij weggezet worden met volle batterijen en moet hij ongeveer 1 maal per maand geladen worden.

- Het laden gebeurt als volgt :

- zet het contact af.

- steek de stekker (3 pins) van de lader in het oplaadcontact van de

scooter.  Dit bevindt zich onder een zwart klepje aan de rechterkant van de stuurkolom voor de Sunrunner Major, Deluxe en Sprinter of op de stuurkolom onder het stuur voor de Economy en New Deluxe.

- steek de gewone stekker in het stopcontact.

- tijdens het laden brandt er een rood lampje op de lader, als dit groen wordt is

de scooter vol geladen.

- aan te raden is om de scooter ’s nachts op te laden gedurende een tijd van

ongeveer 8 à 10 uur.

- LET OP : de oplaadcyclus onderbreken is slecht voor de batterijen.

- het opladen stopt vanzelf als de batterijen vol zijn.

# Onderhoud

- De scooter kan worden afgepoetst met een vochtige doek.  Let op dat er geen overbodig water in de stuurkast en andere electronica komt.

- Aan te raden is om de scooter een jaarlijks onderhoud te geven bij uw verkoper of servicepunt.

- Technische gegevens

# TE778	TE888	TE889N	TE889	TE889DX

# Lengte	112	110	137	130	146		Cm

# Breedte	60	62	59	64	66		Cm

# Hoogte	95,5	94	100	112	110		Cm

# Actieradius	30	30	40	30	50		Km

# Snelheid	7	7	8	12	12		Km/u

# Batterijen	2x30	2x30	2x38	2x30	2x70		A/h

# Zwaarste deel 	18	25	25	25	36		Kg

# Gewicht incl. batterijen 	53	74	80	100	129		Kg

# Toegelaten gewicht 	115	115	115	115	115		Kg

Bodemvrijheid	9	11	13	15	18		Cm

Tel 011/64 04 49     Fax 011/66 63 26

www.revimex.be     mail@revimex.be