MODE D’EMPLOI

###### DAYS ROLLATOR GOGO 6

(Deluxe rollator – 21539)

Tel : 011/64 04 49            Fax : 011/66 63 26

www.revimex.be 	           	mail@revimex.be

# DESCRIPTION

Ce rollator moderne de Days, le Go go 6, est convenable pour l’intérieur et l’extérieur.  Deux roues pivotantes et deux roues avec des freins apportent sécurité et confort.  Chaque rollator est prévu d’un sac, d’un siège, d’une bande pour le dos et d’une porte-canne.  Les poignées sont facilement réglables en hauteur.  Les roues arrières sont escamotables pour que le rollator est facile à emporter.  Le rollator est usable pour des personnes jusqu’à 130kg.

### USAGE

- FREINS : si vous voulez freiner pendant le marcher, vous serrez les deux freins à main noirs.  Pour fixer le rollator (stationner), vous poussez les freins complètement en bas jusqu’ils cliquent.

- POIGNEES REGLABLES : Poussez le petit bouton (A) et tirez le poignée au hauteur désiré.  Pour l’autre côté, faites le même.

- ESCAMOTER et OUVRIR : Vous pouvez escamoter le rollator pour le ranger ou l’emporter dans la voiture.  Pour ça vous tirez à la poignée qui se situe sur le siège (fig 1).  Pour ouvrir le rollator, vous tirez les 2 tubes du siège à côté (fig 2) et vous poussez les tubes en bas (fig 3).

ESCAMOTER (fig 1)			    OUVRIR (fig 2 et 3)

- SIEGE et BANDE POUR LE DOS : vous pouvez utiliser ce siège pour s’asseoir.  La bande de dos est pour la sécurité pour ne pas renverser.  Pour s’asseoir, il faut que vous stationniez toujours le rollator complètement.

- SAC : c’est pour garder des choses.

- PORTE-CANNE : dans ceci vous pouvez mettre une canne ou une béquille et fixez ça dans la partie au-dessus.

- ROUES ARRIERES ESCAMOTABLES : dévissez le bouton noir au dessous de la tube (A).  Escamotez la tube avec la roue arrière.  Ainsi vous pouvez facilement emporter le rollator.  Pour monter vous faites la même chose dans l’ordre invers.

#### ENTRETIEN

Le cadre est à nettoyer avec une toile humide. N’usez pas des produits mordants. Les pièces mouvantes peuvent être graisser avec des silicones.

#### ATTENTION

Suivez toujours les instructions comme écrire ci-dessus.

Mettez le rollator toujours aux freins si vous voulez s’asseoir.

Quand vous avez des problèmes, vous pouvez toujours contacter votre dealer ou l’importateur.

# Text boxes

Poignées réglables

#### MESURES

Hauteur poignées			81-93cm

Largeur de marche			44cm

Largeur totale				66cm

Largeur d’assise			46cm

Hauteur d’assise			61cm

Poids					7kg

Freins

Bande pour le dos

A

A

##### Révimex bvba

Tel 011/64 04 49

Fax 011/66 63 26

www.revimex.be

mail@revimex.be

Siège

Sac

Porte-canne

Roues arrière escamotables